## Slide 1: LibCap
L. Benner, A. Buss, P. Lange, A. Madhour
Library Capacity Measurement System

## Slide 2: LibCap
L. Benner, A. Buss, P. Lange, A. Madhour
Library Capacity Measurement System

## Slide 3: Übersicht
Businessmodell
Methodik
Grundlagen
Umsetzung
Fazit

## Slide 4: Übersicht
Theoretische Grundlagen
Hardware
Middleware
Frontend

## Slide 5: 1. Businessmodell
Sendet Ultraschall-Wellen im Ultraschallwellen-Bereich aus (20 kHz bis 10 GHz)
Empfängt reflektierte Ultraschallwellen
Nutzt den piezoelektrischen Effekt
Detektiert Objekte und kann Abstände zu diesen ermitteln

## Slide 6: 2. Demo

## Slide 7: 3. Methodik
3.1 Übersicht
3.2 Vorgehensweise
Theoretische Grundlagen
Hardware:
ESP32-Microcontroller mit C++
Sensoren
Middleware:
Python
Mqtt mit Mosquitto
Postgres-Datenbank
Web:
Flask
Bootstrap
Virtualization:
Docker

## Slide 8: 3. Methodik
Vorgehensweise:
Parallel
Kanban Board über Github
Bereiche:
Sensortheorie (Alina)
Hardware/arduino (Lukas)
Middleware (Ayman)
Web/Frontend (Phillip)
3.1 Übersicht
3.2 Vorgehensweise

## Slide 9: 4. Grundlagen
Sensor-System

## Slide 10: 4. Grundlagen
Ultraschall-Abstandssensor
Sendet Ultraschall-Wellen im Ultraschallwellen-Bereich aus (20 kHz bis 10 GHz)
Empfängt reflektierte Ultraschallwellen
Nutzt den piezoelektrischen Effekt
Detektiert Objekte und kann Abstände zu diesen ermitteln

## Slide 11: 4. Grundlagen
Piezoelektrische Effekt

## Slide 12: 4. Grundlagen
Aufbau eines Ultraschall-Sensors

## Slide 13: 4. Grundlagen
Funktionsweise von Abstandssensoren

## Slide 14: 4. Grundlagen
PIR-Bewegungssensor
Passiver Infrarot Sensor
Pyroelektrischer Infrarot Sensor
Empfängt Wellen im Infrarotwellenbereich (300 GHz bis 400 THz)
Sendet kein eigenes Infrarotes Licht aus
Nutzt den pyroelektrischen Effekt
Detektion von Temperaturänderungen

## Slide 15: 4. Grundlagen
Pyroelektrische Effekt

## Slide 16: 4. Grundlagen
Aufbau eines PIR-Sensor

## Slide 17: 4. Grundlagen
Funktionsweise von PIR-Sensoren

## Slide 18: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
ESP32-Controller
Output: 3,3V oder 5V
Input: 5V (über USB)
512kB RAM
240 MHz Taktfrequenz
WiFi
Bluetooth

## Slide 19: 5. Umsetzung
Sensoren
PIR Sensor
In 3,3V Mode
Ultraschall Abstandssensor
VCC – 3V Power
TRIG - Input
ECHO – Output
GND - Ground
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 20: 5. Umsetzung
3D gedruckte Gehäuse
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 21: 5. Umsetzung
Schaltung und Gehäuse
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 22: 5. Umsetzung
Mikrocontroller-Programmierung
C++ mit Arduino IDE
Bereiche:
  EspMQTTClient()
  onConnectionEstablished()
  setup()
  loop()
Hardcodierung der ID
Minimale Anpassung je Sensortyp
Für nachfolgende System nicht relevant
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 23: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
Mikrocontroller-Programmierung
Prüfen ob Änderung/ Bewegung
Sensordaten ermitteln
Übertrage: Bewegung erkannt
Inkl. Fehlertoleranz

## Slide 24: 5. Umsetzung
Datenübertragung
Ziel: Netzwerkverkehr minimieren
 nur bei Flankenwechsel senden
Vorteil: lange Bewegungen werden nur einmal gesendet
Movement
Movement
t
Messzeitpunkt
High
LOW
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 25: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
MQTT
Publisher-Subscriber Pattern
Verbindet Entitäten miteinander
Skalierbar
MQTT Broker
/lib-cap/state/#
/lib-cap/occupied/id;
{0,1,2}
/lib-cap/occupied/id
/lib-cap/state/id; {0,1}

## Slide 26: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
Logik
Periodical
Trigger

## Slide 27: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
Datenbank
Web<>Backend Kommunikation über Datenbank
„ Lageplan“ in Objects gespeichert
Trigger bei Update → track changes
Status Lookup

## Slide 28: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
Live-Monitoring
→ Datenbankabfragen

## Slide 29: 5. Umsetzung
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend
Flask
Dynamisch generierbare Seiten über Jinja
Keine Interaktivität auf Seite abbildbar über Flask
Requests / Interaktivität nur abbildbar über HTTP Posts

## Slide 30: 5. Umsetzung
Dashboard
Mapping aus Datenbank
Fehlende Objekte aufgefüllt
Ausklappbare Detail-Informationen mit JS
Reservier-Funktion direkt in Details integriert
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 31: 5. Umsetzung
User Experience
I forgor 💀
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 32: 5. Umsetzung
Docker
Jeder Teil containerized
Skalierbar durch Kubernetes
4.1 Hardware
4.2 Middleware
4.3 Frontend

## Slide 33: 5. Umsetzung
Live Demo

## Slide 34: 6. Fazit
Vorteil:
Loose Coupling
Gute Skalierbarkeit
Hohe Kohäsion
Nachteil:
Security
Learnings:
Praktische Arbeit mit Message-Broker
Vertiefung in Containerization
Grundsätzliche Funktionsweise von Sensor-Systemen
Arbeiten mit Hardware

## Slide 35: Vielen Dank!